## Slide 1: VER PARA CREER Octubre de 2017
JUNIO 2017

## Slide 2
Paseo del Bajo

## Slide 3
Gran circulación
de vehículos pesados
pasantes por eje
Madero- Huergo
Crecimiento del puerto limitado por la dificultad de acceso
Desconexión
Sur - Norte y
Este - Oeste
Alta congestión vial
en la zona
Diagnóstico

## Slide 4
Desarrollo urbano
sostenible
Lograr una convivencia armónica entre camiones, micros, autos y peatones.
Conectividad Sur y Norte
Unir la AU Illia con la AU Buenos Aires-La Plata mejorando los accesos al puerto y a la terminal de ómnibus de Retiro.
Conectividad Microcentro
– Puerto Madero
Crear nuevos cruces peatonales y mejorar
la calidad del entorno ambiental.
Objetivo

## Slide 5
Beneficiará a:
76.000 vehículos livianos por día beneficiados.
16.500 vehículos pesados por día beneficiados.
135.000 personas en total.
75% se reducen los viajes, con ahorros de 35 minutos en los movimientos de cruce de la ciudad de vehículos de carga y buses interurbanos.
Beneficios
Entre 4% y 10% bajará la emisión de contaminantes.
El proyecto contribuirá a generar un ahorro de combustible en un 4,5% aproximadamente.
60.000 metros cuadrados de espacios verdes se espera incorporar.

## Slide 6
Primer proyecto desarrollado: Año 1965
Antecedentes del Proyecto
27 Alternativas evaluadas
“Short list”
5
proyectos analizados detalladamente
Selección mejor proyecto: “Túnel
frente
a los docks
de Puerto Madero”
ESTUDIOS EFECTUADOS POR LA CAPM
Paseo
del
Bajo
GCBA - AUSA
Limitantes
Construcción RER.
Sin expropiaciones.
Sust. peligrosas.
Costo y plazo.

## Slide 7
Traza
AU R. Balbín
(Bs.As.-La Plata)
AU1 - 25
de Mayo
Terminal de
Ómnibus
de Retiro
Puerto
Buenos
Aires
AU ILLIA
Longitud:
6,6 km +ramas
7,1 km

## Slide 8
Características del proyecto
La traza del Paseo del Bajo comenzará al sur de la Ciudad, en el empalme con las Autopista 25 de Mayo y Ricardo Balbín (Bs.As. - La Plata), desde donde partirán ramas de vinculación que se construirán con la tipología de viaductos.
A continuación, la traza comenzará a descender para transformarse en una trinchera semi-cubierta, que se dispondrá entre las Av. A. Moreau de Justo y Huergo / Madero, hasta la Av. Córdoba, continuado luego por la Av. Antártida Argentina.
Luego de un sector a nivel de intercambio con la Terminal de Ómnibus de Retiro, continuará en un viaducto elevado sobre la Av. R. Castillo, hasta su empalme Norte con el Puerto Buenos Aires y la AU Illia.

## Slide 9
Tramos de Obra

## Slide 10
Uso de Metodología BIM por primera vez en Argentina
3D
4D
5D
Modelado.
Planificación.
Costos.

## Slide 11
Características trinchera
Gálibo Vertical
5,10 m

## Slide 12
Ejecución de muros de contención con tecnología de muro colado.
Características trinchera – Muro Colado

## Slide 13
Características trinchera – Pilotaje
Ejecución de pilotes en puentes viales que cruzan el Paseo del Bajo.

## Slide 14
Características trinchera

## Slide 15
Características viaducto
Pilotes - columna con un dintel en voladizo hacia ambos lado.
Se utilizan elementos prefabricados.
El viaducto Norte se complementará con la disposición de una nueva vialidad urbana.

## Slide 16
Demolición viaducto ramal AU1 para adaptación a nuevo proyecto.
1980
2017

## Slide 17
Características viaducto – Retiro Hoy

## Slide 18
Características viaducto – Retiro proyectado

## Slide 19
Características viaducto – Av. Castillo hoy

## Slide 20
Características viaducto – Av. Castillo proyectado

## Slide 21
Características viaducto - AU Illia Hoy

## Slide 22
Características viaducto – AU Illia proyectado

## Slide 23
¿Cómo será circular por Paseo del Bajo?

## Slide 24
Fin de la presentación
Muchas gracias